Dobrý den,

posílám Vám pro inspiraci moje provedení přídavného světla pro kameru Sony. Originální držák je původně z bodového světla na 230V, které jsem koupil v OBI za 129kč - čili cena velice slušná. Držák jsem vybíral tak, aby byl co nejmenší, kovový, měl slušný design, aby žárovka měla určitou vzdálenost od kamery (kvůli tepelnému záření) a tak, aby v něm seděla halogenová žárovka 12V o průměru 35mm. Odmontoval jsem původní kovový držák na zeď a také původní patici pro žárovky 230V. Tu jsem nahradil universální paticí pro žárovky 12V (stála asi 20kč). Sáňky jsem vyrobil tak, že jsem z plexiskla tlustého 2mm vypiloval příslušný
tvar podle "inteligentní botky" kamery Sony tak, aby byl co nejpřesnější a aby v kameře držel "fest". Na tento kus plexiskla jsem vteřinovým lepidlem přilepil ještě 2 kusy stejného plexi (již jen pásky bez přesnějšího tvaru), aby sáňky měly příslušnou tloušťku. Do nich jsem pak udělal příslušný otvor pro šroub z "nohy" světla, jenž byl původně v kovovém kulatém držáku 
originálního světla. Tento šroub jsem zkrátil na příslušnou délku tloušťky sáněk, a do nich jsem ho vlepil epoxidem. Napájení pro světlo jsem přivedl přes konektor JACK 3,5mm , který byl jediný, který se do světla vešel. Dále se tam vešel ještě obyčejný posuvný přepínač, jak je vidět na fotografiích. Bohužel díky omezenému prostoru ve světle jsou konektor a vypínač umístěny trochu nesymetricky, ale holt jinam to nešlo. Žárovku jsem sehnal pouze 20W (chtěl jsem jen 10W), s čirým ochranným sklem. To jsem z důvodu většího rozptýlení světla zmatnil zdrsněním na obyčejném "šmirgl" papíru se zubní pastou. Světlo napájím z malého olověného akumulátoru 12V/1,2Ah, který nosím při filmování v ledvince nebo v kapse. S žárovkou 20W vydrží tato baterka svítit asi 1,5hodiny. Dosvit tohoto světla je zhruba 7 m, kdy je scéna ještě poměrně slušně nasvícená. Při delším svícení se tělo světla slušně zahřeje, ale člověk se o něj vyloženě nespálí, takže je to O.K.,…

Náklady: původní světlo (129,-Kč), universální patice (20,-Kč) žárovka 20W (99,-Kč, ale dá se i za 30,-Kč). JACK, vypínač, faston-konektory - vše cca 50,-Kč, AKU 1,2Ah za 199,- Kč. Celkem cca 500kč. Originál světlo Sony s 3W žárovkou a napájením z kamery cca 2000kč.

Moc se mi Váš web líbí a přeji Vám, ať si drží svou kvalitu co nejdéle...

Jiří T. ČB